| Návod na osazování |  |
| --- | --- |

Standardní provedení	       Provedení s aktivním

(neaktivní provětrávání)	       provětráváním

Vyjasněte si, prosím, nejdříve s projektantem nebo mistrem kominíkem, v jaké výšce bude vsazená přípojka kouřové trubky nebo druhá čistící dvířka (Y).

- Prostor soklu pro standardní provedení (při použití hotového sloupku viz pracovní kroky na levé straně!):

- Na rovném a nosném podkladu připravte maltové lůžko (A) (malta M5 dle ON EN 998-2:2000) s izolací proti vlhku (B) (např. dehtový papír) a na ní opět naneste maltové lůžko.

- Dolní polovinu prvního bloku pláště (C) vyřízněte (šířka cca 24 cm) a osaďte do připraveného maltového lůžka.

- Trubku odvodu kondenzátu (D) nasaďte pevně na odtokový čep keramického bloku soklu (D) a ten nasaďte do středu maltového lůžka bloku pláště (sifon připravte ve zdivu!).

- Podle provedení vsaďte clonu (E1) nebo mřížku přívodu vzduchu (E2). (Je-li komín umístěný v obytném prostoru, neměli byste nikdy vkládat větrací mřížku, abyste zabránili tepelným ztrátám nebo netěsnosti. Provětrávání se tím deaktivuje.)

- Druhý blok pláště (F) pro usazení čistících dvířek vyřízněte v šířce 21 cm (nebo 27 cm u světlostí (25 cm). Maltu naneste na první blok pláště a na něj posaďte vyříznutý blok pláště.

- Hutně rozmíchaný kyselinovzdorný tmel (G) (1 díl vody, 7 dílů kyselinovzdorného tmelu, zpracovávat teprve po 5 minutách hnětení) naneste v tloušťce max. 7 mm na spodní stranu lehce navlhčené přípojky čistících dvířek (H) (vnitřní drážka dolů!) a usaďte je.

- Třetí blok pláště uložte na místo a do něj vložte desku z minerálního vlákna (I) (horní okraj desky tak, aby byla ve stejné výši s horním okrajem bloku pláště).

- Vnější díl systémových čistících dvířek (J) přibijte nad vyříznutým blokem pláště. Pak dvířka otevřete a vnitřní část čistících dvířek (K) zasaďte do rámu dvířek (zatlačte zavřením dvířek).

- Normální rytmus nasazování:

- Blok pláště osaďte do malty (naneste šablonou na maltu).

- Položte desku z minerálních vláken (I).

- Usaďte vnitřní trubku (L) s kyselinovzdorným tmelem (G) naneseným na spodní stranu, přebytečný tmel vyteklý ven rozetřete houbičkou.

Pozor: Při aktivním provětrávání dbejte na to, abyste provětrávací kanály ničím nezablokovali!

- Montáž připojovacího kusu ohniště nebo napojení druhých čistících dvířek:

- Blok pláště vyřízněte (pro napojení čistících dvířek 21 nebo 27 cm, pro napojení kouřové trubky v šířce čelní desky z minerálních vláken) a umístěte.

- Vložte desku z minerálních vláken (I) a vyřízněte ji ve velikosti otvoru bloku pláště (nechte volné provětrávací kanály!).

- Připojovací díl osaďte jako normální vnitřní trubku.

- U napojení kouřové trubky (M) vyřízněte předem vyznačený průměr čelní desky z minerálních vláken (N) podle potřebného průměru a zalícujte ho do otvoru v bloku pláště.

- Vytvoření hlavy:

- U standardního provedení:

Poslední vnitřní trubku před vsazením odřízněte tak, aby sloupek trubek končil 3 až 4 cm pod horním okrajem bloku pláště a tak byla možná dilatace trubek (Q).

U provedení s provětráváním:

Do nejvyššího bloku pláště nevkládejte žádnou desku z minerálních vláken (tím se neuzavřou odvětrávací tvarovky). Na odvětrávací tvarovku (O) před ukončením sloupku vnitřní trubky naneste tmel (pozor na směr vsazení – viz detail!!); předtím ale poslední vnitřní trubku (P) před usazením tak odřízněte, aby prostor pro dilataci (Q) mezi horním okrajem odvětrávací tvarovky a horním okrajem bloku pláště činil 3 až 4 cm.

- Krycí desku nebo hotový díl hlavy komína (R) zasaďte do maltového lůžka (pokyny k upevnění ocelové krycí desky viz zadní strana) a ocelovou výstupní trubku (S) našroubujte na krycí desku. Výstupní trubka musí vyčnívat nejméně 0,5 cm na odvětrávací tvarovky – dbejte na to, prosím, u výrobní tloušťky krycích desek z místního betonu. (Nejlépe je použít originální plechovou trubku z kamen; ponechte trubku na ochranu před pronikáním vody vyčnívat 0,5 cm z betonu, aby dilatační spára činila jen 3 cm.)

- Všeobecné pokyny:

- Při přerušení sesazování komín zakryjte, abyste zabránili proniknutí vody nebo stavební sutě.

- Vybrání v krytu (aa) má být ze všech stran o 3 cm větší než je vnější rozměr bloku pláště, protože meziprostor se vyplňuje nehořlavou izolační hmotou (bb).

Minimální odstup (cc) od hořlavých částí (např. dřeva) je 5 cm.

- Doporučujeme volné vnější plochy komínového systému začistit (je bezpodmínečně nutné pro pozitivní test Blower-Door!), stejně tak doporučujeme dodatečnou nehořlavou tepelnou izolaci (dd) ve studeném prostoru – je bezpodmínečně nutná při stavebně fyzikální nutnosti.

- Ke statickému zajištění je možné v případě potřeby dodat spojku (ee) tuhou v ohybu pro volně stojící díl pod nebo nad střechou. Dbejte na včasné vložení, použití je potřebné zčásti již od výšky cca 1 m nad střechou (závisí na použitém typu komína; při použití tepelného oddělovacího bloku ve střeše je bezpodmínečně nutný).

- Bude-li komín nad střechou obložený už při stavbě, tak toto obložení (např. oplechování) zhotovte s otevřenou vzduchovou mezerou.

- Při odvádění kondenzátu (z komína a kotle) je nutné dbát vodoprávních nařízení. Odtok zajistěte proti ucpání, sifon umístěte v konstrukci stavby.

- Je zakázáno upevňovat na komín jiné než systémové díly!

Záruku na dlouhodobou bezporuchovou funkci vašeho trubkového komínového systému je možné zaručit jen tehdy, když budete vedle příslušného návodu na osazování dodržovat také všeobecně uznávaná pravidla techniky a komínový systém osazovat podle výkonové charakteristiky (viz typový štítek).

| Osazení hotových komínových hlav | Situace standardního připojení pro kotle na tuhá paliva |
| --- | --- |
|  | Maltové lůžko Seřizovací šroub Zešikmení ke zdivu Tepelná izolace Ochrana komína | V případě potřeby použijte tepelnou izolaci (nehořlavou, u standardního komína jsou možné max. 3 vrstvy obalu). Nasaďte ochranu komína. Hlavu komína přiřízněte podle sklonu střechy rozbrušovacím kotoučem (bezpodmínečně dodržte správnou polohu výřezu!). Naneste maltové lůžko na nejvyšší blok pláště a přetáhněte hlavu komína. Navíc vyrovnejte a zafixujte hlavu komína stávajícími seřizovacími šrouby (nedotahujte příliš silně, aby nedošlo k přetažení postranních stěn!) |  | Deska z minerálních vláken Přípojka kouřové trubky Spaliny Čelní deska z minerálních vláken Keramická těsnící šňůra Trubka spalin |
| Dodatečná montáž přípojky kouřové trubky nebo čistících dvířek | Upevnění ocelové krycí desky | Ocelový šroub Těsnící podložka Krycí deska Plastová hmoždinka Armovací kanál Nejvyšší blok pláště |
|  | Blok pláště uřízněte na potřebnou velikost a odstraňte eventuální izolaci. Naznačte si vybrání příruby nebo závěsu na šamotové trubce a rozbrušovacím kotoučem části vyřízněte (pro nasazení přírub\y šamotové trubky vyřezávejte ve tvaru hvězdy). Obě plochy pro tmel po odstranění prachu navlhčete, na příruby (závěsy) naneste kyselinovzdorný tmel, nalepte jej na šamotovou trubku a zajistěte až do vytvrdnutí (např. obrubou). Volný prostor mezi vyříznutým blokem pláště a přírubami (závěsy) uzavřete příslušně přiříznutou deskou z minerálních vláken, abyste umožnili tepelnou dilataci. |  |  |
|  |  | Plastovou hmoždinku opatrně zaražte do armovacích kanálů (tento pracovní krok odpadá, pokud byla namontovaná armovací sada komínové trubky). Přiložte krycí desku. Krycí desku přišroubujte ocelovými šrouby (použijte těsnící podložky!). Šrouby nedotahujte příliš silně, aby byla zachována pohyblivost krycí desky (tepelná dilatace!). |

|  | Výrobce: |  | Pokyny k vyplnění: (příklady jsou ve vzoru vlevo vyznačené modře) Vložte číslo firmy vývozce. Zakřížkujte odpovídající variantu provedení: Pevná paliva (suchý provoz)= varianta 1 Olej/plyn (vlhký provoz)=varianta 2 Uveďte světlý vnitřní průměr zachycovacího systému v mm. Nalepte vyplněný typový štítek na čistící dvířka odpovídajícího komínového tahu. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ zachycování: | Komín s izolovanou trubkou |  |
|  | Orgán dohledu: Stavebně technický institut, Karl-Leizl-Str. 2, 4040 Linec, Rakousko Dodržujte národní nařízení a doporučená pravidla techniky (např. návody na usazování). |  |
|  | Varianta provedení: (1) | Výkonová charakteristika: | Dovolené druhy paliva: | Vnitřní ( (mm( (2) |  |
|  | X | EN 13063-1 | T400 N1 D 3 G50 | 1, 2, 3 | 180 |  |
|  | ( | EN 13063-2 | T200 N1 W 2 O00 | 1, 2 |  |  |
|  | Legenda dovolených druhů paliva: 1=plyn 2=olej 3=pevné |  |
|  | Odpor průchodu tepla (3) | (R48 | m2K/W |  |
|  | Průměrná drsnost: r | 0,0015 | m |  |
|  | Max. stavební výška (statika) | 38 | m |  |
|  | Mrazuvzdornost/odolnost střídání teplot | NPD | - |  |
|  | Požární odolnost venku - uvnitř | NPD | - |  |
|  | VÝVOZCE: (4) FN 15792z |  |
|  | (1) Příslušné políčko zaškrtne vývozce. (3) Detailní hodnota dle průměru na vyžádání u výrobce. (2) Uvede vývozce (4) Uvést číslo firmy vývozce |  |
| Poznámka pro kominíka: F90 dle rakouské normy B8203 | www.rohrkamin.at |  |

# Text boxes

Odvětrávací tvarovka    O

(jen u aktivního provětrávání)

Poslední vnitřní trubka  P

Důležité:    Horní okraj sloupku šamotových trubek (odvětrávací díl) musí končit 3-4 cm pod horním okrajem bloku pláště  (=dilatační spára) L

Typový štítek

2. blok pláště F

1. blok pláště C

Soklový blok z keramiky D

Varianta 1: blok pláště z ½ vybetonovat

Clona E1

Izolace proti vlhkosti B

Rovný a nosný podklad

Detail zářezů

Návod na osazování

( Čelní deska z min. vlákna N

( Přípojka kouřové trubky

Min. vzdálenost od dřevěných dílů: 5 cm  cc

Na studeném místě doporučujeme doplňkovou tepelnou izolaci (nehořlavou!) dd

(při stavebně fyzikální nutnosti je bezpodmínečně zapotřebí!)

Tepelný oddělovací blok jako volba k minimalizaci tepelných mostů nad blokem pláště

( Horní čistící dvířka (otočná) Y

Poznámka:

Nutnost čistících dvířek si ověřte u kominíka. Jestliže nebude možné dvířka v DG umístit z prostorových důvodů, můžete je také zasadit pod krytem ve sklepě nebo přepokládat možnost výstupu pro čištění ze střechy.

Provedení krytů  aa

(vybrání pro kryty ze všech stran nejméně o 3 cm větší než je rozměr bloku pláště)

Min. odstup od dřevěného trámu 5 cm

Deska z minerálních

vláken   I

Napojení čistících dvířek   H

( Šablona na maltu

Trubka odvodu kondenzátu

(sifon ve stavbě)

Mřížka vzduchu E2

( Maltové lůžko A

Clona (nebo mřížka)

Trubka odvádění kondenzátu (koleno)

( Čistící dvířka vnitřní díl

( Prefabrikovaný prvek

( Deska z minerální vlny

( Hotový patní díl z keramiky

Pracovní kroky při osazování hotového sloupku

- Hotový patní prvek osaďte do maltového lože nad izolací proti vlhkosti (svislá!).

- Otevřete čistící dvířka.

- Vytáhněte clonu z hotového patního dílu.

- Hotový patní díl z keramiky s nasunutým dílem odtoku kondenzátu vyjměte ze základního balíčku a shora vsaďte do hotového patního dílu. Dávejte pozor na to, aby zaskočil do správné středící drážky betonové desky.

- Ze základního balíčku vyjměte díl pláště s minerální vlnou a vložte ho do nejvyššího bloku pláště hotového sloupku.

- Obloukový díl (se sifonem) odtoku kondenzátu vyjměte ze základního balíčku a pevně nasuňte na již namontovaný díl odtoku kondenzátu v hotovém sloupku.

7. Clonu opět nasaďte.

8. Nasaďte vnitřní díl čistících dvířek (ze základního balíčku) a čistící dvířka uzavřete.

9. Vyjměte jeřábová oka.

Trubka ústí s kónusem S (

(u varianty objektu bez kónusu)

Pref. hlava komína R (

(jsou možné jiné i obklady nebo obezdění)

Ochrana (

Zakrytí (

Střešní krokve (

Průřez systémem

Armovací sada dle statického požadavku   ee

Postup nasazování hrdlové trubky L

Alternativní řešení vyústění:

(výstupní potrubí s kónusem)

Návod na osazování

Alternativní řešení vyústění:

(výstupní potrubí s kónusem)

Návod na osazování

Kyselinovzdorný tmel G

Alternativní řešení vyústění:

(výstupní potrubí s kónusem)

Popis funkce

provětrávání

Přenos vlhkosti nahoru co volného prostoru

Vyobrazení systému KOMÍN S IZOLOVANOU TRUBKOU

(varianta provedení s aktivním provětráváním)

Proudící vzduch

KRYCÍ DESKA

ze železobetonu

MEZIKRUŽÍ VZDUCHOVÉ MEZERY

LÍMCOVÁ DESKA ze železobetonu

VÝSTUPNÍ TRUBKA

s kónusem z oceli s těsněním

ODVĚTRÁVACÍ TVAROVKA ze šamotu

TVAROVKA Z KABŘINCE

VNITŘNÍ TRUBKA

ČELNÍ DESKA Z MINERÁLNÍHO VLÁKNA

PŘÍPOJKA ČISTÍCÍCH DVÍŘEK

SYSTÉMOVÁ ČISTÍCÍ DVÍŘKA

přibitá, izolovaná a plynotěsná

PŘIVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA

ZÁKLAD s izolací proti vlhkosti

PROVĚTRÁVACÍ KANÁL

KOUŘOVÁ TRUBKA

DESKA Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN

BLOK PLÁŠTĚ z lehčeného betonu

SOKLOVÝ BLOK Z KERAMIKY

glazovaný, s odtokovým otvorem kondenzátu

PŘÍVOD VZDUCHU

Provětrávání

( Ochrana

Nehořlavá izolační vrstva  bb

(dělicí spára)

Čistící dvířka

vnitřní část  K

Čistící

dvířka  J