VMS 2000
nová technika – ruční nebo poloautomatické, dodávané ve 2 velikostech, s lineárním vedením, otočná deska uložena na valivých ložiscích, ochranný kryt. Horní část oboustranně otočná 30°-45°-90°-45°-30°.

| Technické parametry: | VMS 2000/2 | VMS 2000/3 + PV + A |
| --- | --- | --- |
| Řezací rozsah | 90° | 45° | 90° | 45° |
| Kruh - průměr [mm] | 120 | 120 | 145* | 145* |
| Čtverec [mm] | 100 x 100 | 120 x 120 | 140 x 140* | 120 x 120* |
| Obdélník [mm] | 170 x 100 | 120 x 100 | 200 x 120* | 140 x 120* |
| Pilový kotouč - max. prum. [mm] | 350 x 4 x 40 | 400 x 3 x 40 |
| Příkon motoru [kW] | 2,0/2,6 | 3,0/3,6 |
| Příkon motoru (zvl.) [kW] | - | 5,2 |
| Otáčky kotouče stand. min-1 | 17/34 | 17/34 |
| Otáčky kotouče zvl. plynulá reg. min-1 | - | 7 – 70 |

*Řezný rozsah u automatu VMS 2000/3-A v automatickém provozu omezen