PSU 450-VE + VE/S, PSU 450-NC 1, PSI 450-NC 1
Plně automatické vysoce výkonné pily s integrovaným podávacím zařízením, SPS a u typu PSU 450-NC-délková osa. Pro rovné řezy a řezy pod úhlem vpravo i vlevo.
PSU 450-VE a PSU 450-NC 1: Nastavení do úhlu – ručně. 
PSU 450-VE/S: Nastavení do úhlu aut. proti dorazům.
Dodávané též ve zvláštním provedení pro dělení neželezných kovů.

| Technické parametry: | PSU 450-VE + VE/S | PSU 450 NC 1 |
| --- | --- | --- |
| Řezací rozsah max. | 90° | 45° | 90° | 45° |
| Kruh - průměr [mm] | 160 | 150 | 160 | 150 |
| Čtverec [mm] | 150 x 150 | 130 x 130 | 150 x 150 | 130 x 130 |
| Obdélník [mm] | 310 x 30 | 260 x 30 | 240 x 85 | 180 x 70 |
| Pilový kotouč - max. stand. prum. [mm] | 470 x 4 x 40 | 470 x 4 x 40 |
| Příkon motoru [kW] | 3,0/3,6 | 3,0/3,6 |
| Příkon motoru (zvl.) [kW] | 8,0 | 8,0 |
| Otáčky kotouče stand. min-1 | 10/20 | 10/20 |
| Otáčky zvl. min-1 | 6/12/24/48 | 6/12/24/48 |
| Otáčky zvl. min-1 | 6 - 50 |
| Otáčky zvl. pro neželezné kovy | 1250/2500 |