VA 0/II plně automatické dělící zařízení
 
VA 0 250 NC 1/VA II 450 NC 1
Plně automatické vertikální dělící zařízení pro přímé řezy s SPS a NC-délkovou osou. Uzpůsobeno pro malé série i pro dělení velkých počtů kusů, železných a neželezných materiálů. Možnost použití klasických HSS kotoučů a kotoučů s tvrdokovovým ozubením. Dodávané s různými transportními a manipulačními zařízeními.

| Technické parametry: | VA 0 250 NC1 universal | VA 0 250 NC1 tvrdokov | VA II 450 NC1 universal |
| --- | --- | --- | --- |
| Řezací rozsah | 90° | 90° | 90° |
| Kruh - průměr [mm] | 75 | 60 | 150 |
| Čtverec [mm] | 70 x 70 | Na vyžádání | 150 x 150 |
| Obdélník [mm] | 75 x 70 | Na vyžádání | 160 x 135 |
| Pilový kotouč max HSS prum. [mm] | 250 x 2 x 40 | - | 450 x 4 x 40 |
| Příkon motoru [kW] | 1,4/1,9 | 8 | 3,7/4,7 |
| Otáčky kotouče stand. min-1 | 20/40 | 15/130 | 12,5/25 |