HCS 90 plně automatické dělící zařízení s kotoučem s tvrdokovovým ozubením

HCS 90

Dělící automat speciálně uzpůsoben pro dělení pomocí kotoučů s tvrdokovovým ozubením

- Optimální geometrie zubů umožňuje dobrý odvod třísek

- Velmi tuhá robustní dělící jednotka je uložena na bezvůlovém lineárním vedení.

- Řízená osa dělící jednotky a tím rovnoměrný posuv do řezu, to je pozitivní pro životnost pilového kotouče a posuv lze velmi přesně nastavit a korigovat. Z tohoto důvodu se značně zkracují vedlejší časy.

| Technické parametry: | HSC 90 |
| --- | --- |
| Řezný rozsah max. | 90° |
| Kruh - průměr [mm] | 110 (otáčky zvl. do 130) |
| Čtverec [mm] | 100 x 100 |
| Pilový kotouč - max. prum. [mm] | 360 x 2,6 x 40 |
| Příkon motoru [kW] | 15 |
| Otáčky kotouče min-1 | 20 - 250 |

Možnost dodání s různými transportními a manipulačními zařízeními.