PSU 450-G + PSU 450-H
Poloautomatické kotoučové pily – hydr. posuv kotouče do řezu zespodu plynule nastavitelný. Hydr. upínání materiálu. Pro přímé řezy a pro řezy pod úhlem vpravo i vlevo stůl pily oboustranně otočný 30°-45°-90°-45°-30°-0°

| Technické parametry: | PSU 450-G | PSU 450-H |
| --- | --- | --- |
| Řezací rozsah max. | 90° | 45° | 90° | 45° |
| Kruh - průměr [mm] | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Čtverec [mm] | 140 x 140 | 120 x 120 | 150 x 150 | 140 x 140 |
| Obdélník [mm] | 320 x 30 | 240 x 30 | 400 x 30 | 280 x 30 |
| Pilový kotouč - max. prum. [mm] | 450 x 4 x 40 | 470 x 4 x 40 |
| Příkon motoru [kW] | 3,0/3,6 | 3,0/3,6 |
| Otáčky kotouče min-1 | 10/20 | 10/20 |
| Otáčky zvl. min-1 | 6/12/24/48 | 6/12/24/48 |
| Otáčky zvl. pro neželezné kovy | 1250/2500 (PSU 450-L) |