Elektrická zařízení:

| Druh zařízení | Právní předpis ČSN | Název a termín provedení úkonu | Úkon provádí |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběrná elektrická zařízení | Zákon č. 458/2000Sb., energetický zákon (§28, odst. 2-písm. e, odst. 5-písm. b, a §29 odst. 2-písm. e, odst.3-písm. b) – udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům Vyhláška ČÚBP č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 Elektrotechnické předpisy – revize elektrických zařízení (příloha 2) Zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 1 (podle ČSN 33200-3) s el. instalací odpovídající současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD 2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. instalací nevyhovující současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodice atd.: hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích a ve společných prostorech (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) Zděné obytné a kancelářské budovy konstrukce BD2 (podle ČSN 332000-3) s dřívější el. instalací nevyhovující současným požadavkům na zatížitelnost, průřez středního vodiče atd.: vedení na komunikacích a ve společných prostorech bytových domů pro invalidy a holobyty (nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu) ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 Elektrické instalace budov – část 6-61: revize – výchozí revize (příloha F) – provádění pravidelných revizí odběrných elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno) Připojení odběrného místa (uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie) je podmíněno provedením výchozí revize odběrného el. zařízení | Pravidelné revize 1x za 5 let Doporučena lhůta pravidelných revizí 2 roky Doporučena lhůta pravidelných revizí 1 rok Výchozí revize | Revizní technik Revizní technik Revizní technik Revizní technik |
| Elektrická instalace | ČSN 332000-3 Stanovení základních charakteristik – určení vnějších vlivů, určení druhu prostředí | Protokol o určení druhu prostředí | Odborná komise |
| Hromosvody | ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem. Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny | Pravidelné revize 1x za 5 let | Revizní technik |